## Slide 1
WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access)

## Slide 2
Penjelasan

## Slide 3
PENJELASAN
WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access atau disingkat BWA) yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Disamping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar. Dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan (tidak proprietary). Dengan kecepatan data yang besar (sampai 70 MBps), WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband ‘last mile’.
Standar Broadband Wireless Access yang saat ini umum diterima dan secara luas digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), seperti standar 802.15 untuk Personal Area Network (PAN), 802.11 untuk jaringan Wireless Fidelity (WiFi), dan 802.16 untuk jaringan Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).
Pada jaringan seluler juga telah dikembangkan teknologi yang dapat mengalirkan data yang overlay dengan jaringan suara seperti GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), WCDMA (Wideband Code-Division Multiple Access), dan HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). Masing-masing evolusi pada umumnya mengarah pada kemampuan menyediakan berbagai layanan baru atau mengarah pada layanan yang mampu menyalurkan voice, video dan data secara bersamaan (triple play). Sehingga strategi pengembangan layanan broadband wireless dibedakan menjadi Mobile Network Operator (MNO) dan Broadband Provider (BP).

## Slide 4
Elemen Perangkat

## Slide 5
ELEMEN PERANGKAT
Base Station (BS)
Merupakan perangkat transceiver (transmitter dan receiver) yang biasanya dipasang satu lokasi (colocated) dengan jaringan Internet Protocol (IP). Dari BS ini akan disambungkan ke beberapa CPE dengan media interface gelombang radio (RF) yang mengikuti standar WiMAX. Komponen BS terdiri dari:
NPU (networking processing unit card)
AU (access unit card)
PIU (power interface unit)
AVU (air ventilation unit)
PSU (power supply unit)
2. Antena
Antena yang dipakai di BS dapat berupa sektor 60°, 90°, atau 120° tergantung dari area yang akan dilayani.
3. Subscriber Station (SS)
Secara umum Subscriber Station (SS) atau (Customer Premises Equipment) CPE terdiri dari Outdoor Unit (ODU) dan Indoor Unit (IDU), perangkat radionya ada yang terpisah dan ada yang terintegrasi dengan antena.

## Slide 6
Teknologi dan Layanan

## Slide 7
TEKNOLOGI & LAYANAN
BWA WiMAX adalah standards-based technology yang memungkinkan penyaluran akses broadband melalui penggunaan wireless sebagai komplemen wireline. WiMAX menyediakan akses last mile secara fixed, nomadic, portable dan mobile tanpa syarat LOS (NLOS) antara user dan base station. WiMAX juga merupakan sistem BWA yang memiliki kemampuan interoperabilty antar perangkat yang berbeda. WiMAX dirancang untuk dapat memberikan layanan Point to Multipoint (PMP) maupun Point to Point (PTP). Dengan kemampuan pengiriman data hingga 10 Mbps/user.
Pengembangan WiMAX berada dalam range kemampuan yang cukup lebar. Fixed WiMAX pada prinsipnya dikembangkan dari sistem WiFi, sehingga keterbatasan WiFi dapat dilengkapi melalui sistem ini, terutama dalam hal coverage/jarak, kualitas dan garansi layanan (QoS). Sementara itu Mobile WiMAX dikembangkan untuk dapat mengimbangi teknologi seluler seperti GSM, CDMA 2000 maupun 3G. Keunggulan Mobile WiMAX terdapat pada konfigurasi sistem yang jauh lebih sederhana serta kemampuan pengiriman data yang lebih tinggi. Oleh karena itu sistem WiMAX sangat mungkin dan mudah diselenggarakan oleh operator baru ataupun service provider skala kecil.

## Slide 8
Tinjauan
Teknologi

## Slide 9
TINJAUAN TEKNOLOGI
Standar WiMax pada awalnya dirancang untuk rentang frekuensi 10 s.d. 66 GHz. 802.16a, diperbaharui pada 2004 menjadi 802.16-2004 (dikenal juga dengan 802.16d) menambahkan rentang frekuensi 2 s.d. 11 GHz dalam spesifikasi. 802.16d dikenal juga dengan fixed WiMax, diperbaharui lagi menjadi 802.16e pada tahun 2005 (yang dikenal dengan mobile WiMax) dan menggunakan orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) yang lebih memiliki skalabilitas dibandingkan dengan standar 802.16d yang menggunakan OFDM 256 sub-carriers. Penggunaan OFDM yang baru ini memberikan keuntungan dalam hal cakupang, instalasi, konsumsi daya, penggunaan frekuensi dan efisiensi pita frekuensi. WiMax yang menggunakan standar 802.16e memiliki kemampuan hand over atau hand off, sebagaimana layaknya pada komunikasi seluler.
Banyaknya institusi yang tertarik atas standar 802.16d dan .16e karena standar ini menggunakan frekuensi yang lebih rendah sehingga lebih baik terhadap redaman dan dengan demikian memiliki daya penetrasi yang lebih baik di dalam gedung. Pada saat ini, sudah ada jaringan yang secara komersial menggunakan perangkat WiMax bersertifikasi sesuai dengan standar 802.162.
Spesifikasi WiMax membawa perbaikan atas keterbatasan-keterbatasan standar WiFi dengan memberikan lebar pita yang lebih besar dan enkripsi yang lebih bagus. Standar WiMax memberikan koneksi tanpa memerlukan Line of Sight (LOS) dalam situasi tertentu. Propagasi Non LOS memerlukan standar .16d atau revisi 16.e, karena diperlukan frekuensi yang lebih rendah. Juga, perlu digunakan sinyal muli-jalur (multi-path signals), sebagaimana standar 802.16n.

## Slide 10
Pro Kontra
Mobile

## Slide 11
PRO KONTRA MOBILE
4G LTE untuk Mobile:
Pro:
Kecepatan Tinggi: 4G LTE menawarkan kecepatan internet yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengakses konten online dengan cepat, melakukan streaming video berkualitas tinggi, dan bermain game online tanpa lag.
Stabilitas dan Ketersediaan: Jaringan 4G LTE telah diimplementasikan secara luas di banyak negara, sehingga ketersediaannya lebih baik daripada WiMAX. Pengguna di daerah perkotaan dan pedesaan memiliki akses yang lebih baik ke jaringan 4G LTE.
Kontra:
Infrastruktur yang Mahal: Implementasi 4G LTE memerlukan investasi besar dalam infrastruktur jaringan, yang dapat menjadi beban bagi operator seluler. Biaya ini bisa mempengaruhi harga paket data bagi pelanggan.
Keterbatasan Spektrum: Seiring dengan tingginya permintaan untuk 4G LTE, spektrum radio dapat menjadi terbatas, menyebabkan kepadatan jaringan dan mempengaruhi kecepatan internet di jam-jam sibuk.
WiMAX untuk Mobile:
Pro:
Jangkauan Lebih Luas: WiMAX menawarkan jangkauan lebih luas daripada 4G LTE, terutama di daerah pedesaan atau terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh jaringan seluler tradisional.
Cocok untuk Area yang Jarang Penduduknya: WiMAX cocok untuk menyediakan akses internet di area dengan populasi rendah, karena teknologi ini dapat mencakup wilayah yang lebih luas dengan investasi infrastruktur yang lebih rendah.
Kontra:
Kecepatan Terbatas: Meskipun WiMAX menyediakan koneksi internet yang layak, kecepatannya terbatas dibandingkan dengan 4G LTE. Pengguna mungkin mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas online yang membutuhkan kecepatan tinggi.
Tergantikan oleh Teknologi Lebih Maju: WiMAX telah kehilangan popularitasnya seiring dengan kemajuan teknologi, seperti 4G LTE dan 5G. Banyak operator seluler telah beralih dari WiMAX ke teknologi nirkabel yang lebih canggih dan cepat.